## Slide 1
西安电子科技大学
本科毕业设计论文答辩
Viterbi译码算法设计与实现
学 院： 通信工程
专 业：电子信息工程
学生姓名： 李 超
学 号： 01072111
指导老师： 邢莉娟

## Slide 2
目 录
1
绪论
2
卷积码基础
3
Viterbi译码器
4
Viterbi译码算法的性能
5
Viterbi译码的软件实现

## Slide 3
数字通信系统的组成
信道编码
调制
信源编码
信源
信道译码
解调
信道译码
信宿
噪声
信道

## Slide 4
纠错码
纠错码分类
  检错码
  纠错码
  纠删码
纠错编码的不同功能
  分组码
  卷积码
对信息元的处理方法
  线性码
  非线性码
校验元与信息元之间的关系
  纠正随机错误的码
  纠正突发错误的码
  纠正同步错误的码
纠正错误的类型
  二进制码
  多进制码
每个码元 的取值
  等保护纠错码
  不等保护纠错码
对每个信息元保护能力是否相等

## Slide 5
Viterbi译码的发展和应用
随着科技的发展，通信技术已经渗入到社会生活的方方面面，人们对通信的速度和质量的要求日益提高。信道是通信系统的重要组成部分，由于实际通信信道自身传输特性的不理想以及各种干扰的存在，信号在通过信道时会发生畸变，使得通信质量下降，错误严重时甚至导致无法通信。
通过增加信号发送功率或是运用信道编码技术都可以提高通信质量，保证通信的可靠性。然而，实际通信系统对于发射功率的限制，使得通过增加信号发射功率来保证通信质量的方法难以实现。因此常常采用差错控制的方法来纠错。
所谓纠错码技术是一种通过增加冗余信息来提高信息传输可靠性的有效方法。卷积码及其Viterbi译码是现代通信系统中常用的一种信道编码方法。

## Slide 6
Viterbi算法是以最大似然译码原理为基础的一种基于码的网格图的最佳概率译码算法。 Viterbi算法是译码性能最好的卷积码译码算法，硬件实现也不是太复杂，因此自提出以来无论在理论上还是在实践上都得到了极其迅速的发展，广泛的应用于各种数据传输系统，特别是卫星通信系统中。
卷积码有多种表示方法：连接矢量表示法和连接多项式表示法属于解析表示法，状态图表示法和网格图表示法等属于图表表示法。

## Slide 7
卷积码编码器
(3,1,3)
卷积码
bi
bi-1
bi-2
输入bi
ei
di
ci
编码输出
ci=bi
di=bi⊕bi-2
ei=bi⊕bi-1⊕bi-2
=
0 0 1
1 0 1
1 1 1
bi-2
bi-1
bi
M1
M2
M3

## Slide 8
(3,1,3)卷积码状态转移图
b
c
000
a
d
101
111
110
011
010
100
001
状态 | M3 M2
a b c d | 0 0 0 1 1 0 1 1
0
1

## Slide 9
维特比硬判决译码器
硬判决译码器
累加器
比较器
距离寄存器
路径寄存器
判决器
其他控制电路
状态发生器
支路度量
加比选
路径管理
输出判决

## Slide 10
程序流程图
卷积码编码
BPSK调制
信号发生器
维特比译码
BPSK解调
输出
加性高斯白噪声
信道
软件编程模拟
维特比译码
（硬判决）

## Slide 11
为了方便程序高效运行迅速查找状态转移过程中的相关信息，需要在编码前在全局维持一个状态转移图的数据结构为了便于实现状态转移图和幸存路径存储，使用了两个结构体
Struct fencenode
{
int currentstate;
int incode[2];
int outcode[2];
fencenode* in[2];
fencenode* out[2];
}
状态转移图
currentstate
in[0]
in[1]
out[0]
out[1]
incode[0]
incode[1]
outcode[0]
outcode[1]
0
1

## Slide 12
幸存路径
Struct fencenode
{
int hamingdist;//累积汉明距离
int sufferstate[length+1];//历经状态
int outcode[length];//对应的原信号
}//length：原始码元个数

## Slide 13
参数： (3,1,3)卷积码，生成矩阵=[0,0,1;1,0,1;1,1,1]
寄存器初始状态均为0，噪声方差DX=1.0
1.生成原始01随机序列的信号：0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
2.卷积码编码：000 111 001 100 001 100 001 011 111 110
3.BPSK调制：+1+1+1 -1 -1 -1 +1+1 -1 -1+1+1 +1+1 -1 -1+1+1
+1+1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1+1
4.叠加高斯白噪声(取两位有效数字)：1.5 -0.28 -0.17 0.13 -0.18 -0.96
0.94 0.88 -1.2 -0.73 0.83 -0.27 2 0.67 -1.8 -1.6 0.9 0.64
2.2 0.92 0.83 0.99 -1.6 -0.77 -1.1 -1.8 0.0072 -0.8 -0.73 -0.19
5.解调：011 011 001 101 001 100 000 011 110 111
试验

## Slide 14
(3,1,3)卷积码篱笆图
试验
a
b
c
d
0
2
1
4
3
2
3
3
4
3
4
5
4
5
4
6
7
4
5
7
4
7
6
7
8
5
6
5
8
7
8
7
6
9
8
10
7
8
7
011 011 001 101 001 100 000 011 110 111
a
b
c
d
000
111
001
110
011
100
010
101
输出信息：0 1 0 1 0 1 0 0 1 1

## Slide 15
谢谢大家的观看！
衷心感谢在场的各位评审老师！